## Slide 1: 第三章 控制系统的时域分析法
求出时间响应，并对时间响应进行分析
稳定性 ——3.1 劳斯-霍尔维茨稳定性判据
动态性能——3.2 二阶系统的动态性能分析
稳态性能——3.3 控制系统的稳态误差

## Slide 2: 3.1 系统的稳定性分析
明确稳定性的含义
明确线性系统稳定性的充要条件
劳斯判据
  两种特殊情况如何处理
  劳斯判据的应用

## Slide 3: 3.1.1 稳定性的概念
首先看两个实际例子
摆的示意图
  平衡点“a” ——稳定的平衡点；
  平衡点“d” ——不稳定的平衡点；
  运动小球
  平衡点“a”：当小球的起始偏差不超出区域d、e,为稳定平衡点
  当小球的起始偏差超出区域d、e,为不稳定平衡点

## Slide 4
线性定常系统的稳定性是由系统结构和参数决定的，与外界输入无关。
稳定性的定义有很多种，介绍两种：
定义一：
  在有界输入的作用下，其输出响应也是有界的。此时系统称为有界输入有界输出稳定，简称BIBO稳定。
定义二：
  就是指系统当扰动消失后，若系统能够恢复平衡状态，则称系统是稳定的；若扰动消失后不能恢复平衡状态，而偏差越来越大．则称系统是不稳定的。
表征了系统由初始偏差状态回复平衡状态的性能。
1、稳定性的定义

## Slide 5
系统稳定性可按齐次微分方程式来分析。
这时，在任何初始条件下，若满足
则称系统是稳定的。
设上式有k个实根-pi (i＝1，2，…，k)， r对共扼复数根(-σi±jωi) ，(i=1，2，…r)，且k+2r=n，则齐次方程的解的一般式为
式中系数Ai、Bi和Ci由初始条件决定。
(*)
2、线性系统稳定的充要条件
假如单输入单输出系统是由输入输出微分方程式来描述的

## Slide 6
若所有-pi＜0，-σi＜0(即都是负数)，则(*)满足，系统最终能恢复至平衡状态，所以是稳定的 ;
若－pi或－σi中有一个或一个以上是正数，则条件式(*)不满足，t→∞时偏差越来越大，系统是不稳定的;
只要－pi中有一个为零，或－σi中有一个为零(即有一对虚根)，则式(*)不满足，系统输出或者为一常值，或者为等幅振荡，不能恢复原平衡状态。这时称系统处于稳定的临界状态。
线性系统稳定的充分必要条件是：
所有的特征根均为负数或具有负的实部。
也就是它的所有极点均在S平面的左半部分。

## Slide 7: 3.1.2 劳斯（Routh）稳定性判据
1、系统稳定性的初步鉴别
已知系统的特征方程式如下：
式中所有系数均为实数；并设an＞0，线性系统稳定的必要条件是所有系数均为正数 。
  如果有负系数或零系数，系统就不稳定
设an.>0，各项系数均为实数。
2、劳斯判据
  1877年提出的代数判据 ，无需求解特征方程。

## Slide 8
sn an an-2 an-4 …
sn-1 an-1 an-3 an-5 …
sn-2 b1 b2 b3 …
sn-3 c1 c2 c3 …
sn-4 d1 d2 d3 …
︰ ︰ ︰ ︰
s1 f1
s0 g1
表中
…
直至bi项均为零，再计算下一行
1）列写劳斯表

## Slide 9
2）考察劳斯表左端第一列各数的符号
…
直至ci项均为零；
依次计算，直到算到s0行为止。
sn an an-2 an-4 …
sn-1 an-1 an-3 an-5 …
sn-2 b1 b2 b3 …
sn-3 c1 c2 c3 …
︰ ︰ ︰ ︰
s0 g1
线性系统稳定的充分与必要条件是：
  劳斯行列表左端第一列各数均为正数。
若各数均为正数，系统稳定；
若有负数，系统不稳定；
  第一列符号变化的次数，即为右半平面极点的个数

## Slide 10: 3 劳斯判据的应用
（1）判断一个已知系统的稳定性（绝对稳定性）
（2）系统的稳定裕量（相对稳定性）
（3）求使系统稳定的某个参数的取值范围（系统设计的范畴）

## Slide 11
为了数学上运算简化，可以将一行中所有各数均乘一个正数，不影响稳定性判断。
例题1 设有下列多项式：
用劳斯判据判断系统的稳定性 。
s4 1 3 5
s3 2 4 0
s2 1 5
s1 -6
s0 5
系统不稳定；
且有两个S右半平面的根；
s4 1 3 5
s3 2 4 0
1 2
s2 1 5
s1 -3
s0 5
系统不稳定；
且有两个S右半平面的根；
应用1 已知系统，分析其稳定性——系统分析

## Slide 12
例2 设有下列多项式：
用劳斯判据判断系统的稳定性。
s4 1 1 1
s3 3 3 0
s2 0 1
s1 (3-3)/
s0 1
因为(3-3)/<0,所以系统不稳定；
且有两个S右半平面的根；

当某行第一列元素为零，而其余元素不全为零时，将第一列零元素设为， 为非常小的正数。

## Slide 13
例 3 设有下列多项式：
用劳斯判据判断系统的不稳定根的个数。
s5 1 24 －25
s4 2 48 －50
s3 0 0 0
s2 24 －50
s1 112.7 0
s0 －50
只有一个不稳定根；
当某行出现全零行时，将建立辅助多项式。以全零行上一行系数建立辅助多项式P(s)
8 96 0

## Slide 14: 劳斯表介绍
设系统特征方程为：
s6+2s5+3s4+4s3+5s2+6s+7=0
劳 斯 表
s6
s5
s0
s1
s2
s3
s4
1
2
4
6
3
5
7
(6－4)/2=1
1
(10-6)/2=2
2
7
1
2
4
6
3
5
7
1
0
(6-14)/1= -8
-8
4
1 2
劳斯表特点
2 每两行个数相等
1 右移一位降两阶
3 行列式第一列不动
4 次对角线减主对角线
5 分母总是上一行第一个元素
7 第一列出现零元素时，用正无穷小量ε代替。
6 一行可同乘以或同除以某正数
ε
2ε+8
7ε
1 2 7
-8
ε
-8(2ε+8) -
7ε2
7ε

## Slide 15: 劳斯判据
系统稳定的必要条件:
有正有负一定不稳定!
缺项一定不稳定!
系统稳定的充要条件:
劳斯表第一列元素不变号!
若变号系统不稳定!
变号的次数为特征根在s右半平面的个数!
1
2
4
6
3
5
7
1
2
7
1
0
-8
ε
特征方程各项系数
均大于零!
s6
s5
s0
s1
s2
s3
s4
1
2
4
6
3
5
7
2ε+8
7ε
1 2 7
-8
ε
7ε

## Slide 16: 劳斯表出现零行
设系统特征方程为：
s4+5s3+7s2+5s+6=0
劳 斯 表
s0
s1
s2
s3
s4
5
1
7
5
6
1
1
6
6
0
1 劳斯表何时会出现零行?
2 出现零行怎么办?
3 如何求对称的根?
② 由零行的上一行构成
辅助方程:
① 有大小相等符号相反的
特征根时会出现零行
s2+1=0
对其求导得零行系数: 2s1
2
1
1
继续计算劳斯表
1
第一列全大于零,所以系统稳定
错啦!!!
劳斯表出现零行系统一定不稳定
由综合除法可得另两个根为s3,4= -2,-3
求解辅助方程得:
s1,2=±j

## Slide 17
应用2 稳定裕量的检验
应用劳斯判据可以判定系统稳定不稳定，也即系统的绝对稳定性；但很多情况下需要考查相对稳定性；
相对稳定性：是指在稳定的情况下有多少稳定裕量。
特征方程的左半平面的根越靠近虚轴稳定性越差，稳定裕量越小，相对稳定性越差；
应用这一判据也可检验系统是否具有一定的稳定裕量，即相对稳定性。
可移动s平面的坐标轴，然后再应用劳斯判据。
令
s=z-a
即把虚袖左移a,将上式代入特征式，得以z为变量的新的特征方程式，然后再检验新特征方程式有几个根位于新虚轴(垂直线s=-a)的右边。如果所有根均在新虚轴的左边(新劳斯行列表第一列均为正数)，则说系统具有稳定裕量a。

## Slide 18
例 检验特征方程式，2s3+10s2+13s+4=0
是否有根在右半平面，并检验有几个根的实部大于－1。
解：列劳斯表
s3 2 13
s2 10 4
s1 12.2
s0 4
系统稳定；在右半平面没有根
根的实部小于-1表明根在s=－1的左边，进行坐标左移,令s=z-1，当所有的Re(z) <0时，即表示Re(s) <-1;将s=z-1代入上面的特征方程
z3 2 -1
z2 4 -1
z1 -0.5
z0 -1
系统有一个根的实部大于－1

## Slide 19
例题 要使系统稳定，试确定K的范围
解：首先写出闭环特征方程
s4 1 3 K
s3 3 2 0
s2 7/3 K
s1 2-9K/7 0
s0 K
要使系统稳定，必须第一列所有元素为正，
应用3 当一个系统某些参数可调整，根据稳定性的要求确定参数范围—— 系统设计

## Slide 20: 稳定性小结
稳定性的定义
系统稳定的充要条件:系统的所有特征根均为负实数，或具有负的实数部分
系统稳定的必要条件:系统特征方程的所有系数都是正数
在判别系统的稳定性时，可首先检查系统特征方程的系数是否都为正数，假如有任何系数为负数或等于零（缺项），则系统就是不稳定的。但是，假若特征方程的所有系数均为正数，并不能肯定系统是稳定的，还要做进一步的判别。

## Slide 21
劳斯判据及其应用
系统稳定的充要条件是劳斯表的第一列全是正数。
两种特殊情况的处理
劳斯判据的应用：
（1）判断已知系统的绝对稳定性
（2）判断已知系统的相对稳定性（稳定裕量）
（3）根据系统稳定性要求求未知参数的取值范围