## Slide 1
1
4、根轨迹法

## Slide 2
2
闭环特征方程根在分析系统中的作用？
  系统的稳定性
  系统的动态响应性能
存在的问题：
三阶以上系统特征方程根很难解析求解
尤其是研究随参数变化根的变化趋势就更难
借助图解方法研究闭环系统特征根随参数变化的轨迹
根轨迹法: 三大分析校正方法之一
特点： （1）图解方法，直观、形象。
（2）适用于研究当系统中某一参数
变化时，系统性能的变化趋势。
（3）近似方法，不十分精确。

## Slide 3
3
根轨迹法的基本概念——4.1
绘制根轨迹——4.2，4.3
利用根轨迹分析系统性能——4.4

## Slide 4: 4.1 根轨迹法的基本概念
4
什么是根轨迹
根轨迹方程

## Slide 5
5
4.1 根轨迹法的基本概念
讨论系统闭环特征根随K或Td变化所产生的轨迹
一、根轨迹的定义：
根轨迹：系统某一参数由0 → ∞变化时，闭环特征根在s平面相应变化所描绘出来的轨迹。
普通根轨迹：根轨迹增益K*由0 → ∞变化时，闭环特征根在s平面相应变化所描绘出来的轨迹。
参数根轨迹：除K*之外的其他参数由0 → ∞变化时，闭环特征根在s平面相应变化所描绘出来的轨迹。

## Slide 6
6
例1、分析如图系统的闭环极点随开环增益K 变化的趋势。
解：
K : 开环增益
K*: 根轨迹增益
4.1 根轨迹法的基本概念
当开环增益K变化时闭环极点形成轨迹

## Slide 7
7
4.1 根轨迹法的基本概念
根轨迹与系统性能
动态性能
稳定性
稳定
稳态性能

## Slide 8
4.1 根轨迹法的基本概念
二、根轨迹方程
根轨迹方程
先讨论开环根轨迹增益K*从0到∞变化产生的闭环特征根的轨迹的普通根轨迹。
闭环特征根
K为开环放大系数
K*为开环根轨迹增益

## Slide 9
9
4.1 根轨迹法的基本概念
9
— 幅值条件
— 相角条件
闭环特征根
开环零点
开环极点
三、普通根轨迹的幅值条件和相角条件

## Slide 10
10
例2 判定si是否为根轨迹上的点。
幅值条件
解、
相角条件
4.1 根轨迹法的基本概念

## Slide 11
11
4.1 根轨迹法的基本概念
对s平面上任意的点，总存在一个 K*，使其满足幅值
条件，但该点不一定是根轨迹上的点。
s平面上满足相角条件的点（必定满足幅值条件）一定在根轨迹上。
满足相角条件是s点位于根轨迹上的充分必要条件。
幅值条件用来确定根轨迹上某点对应的K*值。
普通根轨迹又称为180°根轨迹。
幅值条件
相角条件